## Slide 1: Python基础教学
余婷

## Slide 2: 计算机数据通信过程
DNS
G
A
B
D
C
E
F
互联网
10.7.181.0
192.110.120.0
192.110.120.2
192.110.120.3
10.7.181.1
10.7.181.2
10.7.181.3
110.117.150.9
189.123.179.12
170.163.77.89
130.87.182.80
131.30.78.80
153.131.78.9
189.79.191.9
m1
m3
m4
m4
m5
网页数据
m6
m7
m8
m9
m10
m11
mac地址是硬件的唯一标识(网卡生产的时候确定的序号)
m2
170.163.66.89
www.baidu.com
东西，收件人,寄件人地址

## Slide 3
百度服务器
www.baidu.com
百度首页
客户端
192.34.56.89
客户端1

## Slide 4
计算机1
计算机2
计算机3
交换机
交换机
计算机1
计算机1
计算机1

## Slide 5: OSI参考模型
  OSI模型是国际标准化组织分析计算机通信，把计算机通信进行的规范
  和标准化分成了7层：
应用层：所有能产生网络流量的程序（QQ，浏览器、有道）
表示层：数据传输前的压缩、加密、确定编码方式等操作
会话层：查看木马(netstat -nb)（只要需要网络请求，就必定会建立会话）
传输层：可靠传输、不可靠传输、流量控制
网络层：负责选择最佳路径、规划IP地址
数据链路层：帧的开始和结尾、透明传输、查错校验
物理层：接口标准、电器标准

## Slide 6: TCP/IP协议与OSI参考模型（掌握）
OSI参考模型
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
TCP/IP协议栈(簇)
HTTP/HTTPs
（网络请求）
FTP
DNS
TCP(可靠传输)
UDP(不可靠传输)
IP
ARP
IGMP
ICMP
Ethernet
ATM
Frame Replay
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 7: 数据封装
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
上层数据
上层数据
TCP头
TCP+上层数据
IP头
IP+TCP+上层数据
MAC头
010011010001110010
数据段或消息
数据包
数据帧
Bit
FCS

## Slide 8: 数据解封
计算机在接收到数据帧后，需要去掉为了传输而添加的附加信息，这称为解封装，是上述封装操作的逆向过程.
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
上层数据
上层数据
TCP头
TCP+上层数据
IP头
IP+TCP+上层数据
MAC头
010011010001110010

## Slide 9: 使用TCP/IP协议进行通信
客户
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
①客户发起链接建立请求
②服务器接受链接建立请求
服务器
因特网

## Slide 10
DNS
G
A
B
D
C
E
F
互联网
10.7.189.3
10.7.189.3
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

## Slide 11: 传输层两个协议
  在TCP/IP协议栈，传输层有两个协议：TCP和UDP
TCP协议(Transmission Control Protocol，传输控制协议)
  1. 需要传输的文件分段传输
  2. 建立会话
  3. 可靠传输
  4. 流量控制
UDP协议(User Data Protocol，用户数据报协议)
  1. 一个数据包就能完成数据通信
  2. 不需要建立会话
  3. 不可靠传输
  4. 不需要流量控制

## Slide 12: TCP如何实现可靠传输
A
B
t
t
发送M1
发送M2
发送M3
确认M1
确认M2
确认M3
(a)无差错情况
A
B
t
t
发送M1
超时重传M1
发送M2
丢弃有差错
的报文
确认M1
确认M2
(a)超时重传
X